# JENERATORLER İÇİN BAKIMSIZ SULU TİP MARŞ AKÜMÜLATÖRÜ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ:

ODTÜ kampüsü içerisinde kullanılmakta olan JENERATOR sistemlerine ait ömrünü tamamlamış veya özelliğini kaybetmiş Akü Gruplarının piyasadan satın alınarak montajının yapılması ve çalışır duruma getirilmesidir.

2- KAPSAM:

Bu şartname, JENERATORLER de kullanılmak üzere ODTÜ’nün satın alacağı bakımsız sulu tip akülerin teknik özelliklerini, garanti koşullarını malzemenin teslimi ve montajını kapsamaktadır.

3- SATIN ALINACAK MAL KALEMLERİ LİSTESİ :

Satın alınacak Akülerin özelliklerini ve miktarlarını gösteren liste aşağıdadır.

| Sıra No | Malzeme Adı | Miktar | Birim |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AKÜ, ORJİNAL VEYA DENGİ, VOLT (V) : 12 , AMPER (Ah) : 200 , AKÜ TİPİ : TAM KAPALI SİSTEM , AKÜ KALİTE STANDARDI : TS EN 50342-1 , ÖZELLİK : KALSİYUM GÜMÜŞ | 2 | Adet |

4.- İSTENEN BELGELER:

İstekliler aşağıda belirtilen yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.1 - Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler

4.2-  Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

4.3- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.4- İsteklilerce teklif edilecek akülere ait, TS EN 50342-1 veya uluslararası karşılığı olan standarda ilişkin belgesini teklif ile birlikte verilecektir.

4.5- İstekliler teklif ettikleri akülerin marka, model (varsa katalog no) ve teknik değerleri ( gerilim (V), kapasite (Ah)) bilgilerini içeren bir belgeyi (belge istekli tarafından imzalanmış ve kaşeli olacaktır) teklif zarfının içinde teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

5- TEKNİK ŞARTLAR :

- Yüklenici, aküleri sulu ve şarjlı olarak teslim edecektir.

- Akülerin separatörleri; elyaflı polietilen zarf şeklinde olacaktır

- Aküler, TS EN 50342-1 veya uluslararası karşılığı olan EN 50342-1 EQV, DIN EN 50342-1, BS EN 50342-1, NF R13-503-1 standartlarından en az birine uygun olarak üretilmiş olacaktır.

- Aküler –10 ºC ile + 45 ºC hava sıcaklığı değerleri arasında normal performansında çalışacaktır.

- Akülerin üretim tarihi, teslim tarihinden en fazla (3) üç ay öncesine ait olacaktır.

- Akülerin üretim teknolojisi

    - Tam kapalı sistem aküler için Kalsiyum gümüş (Pozitif plak Ca-Ag, Negatif plak Ca)

    - Az bakımlı aküler için Hybrid (Pozitif plak Antimuan alaşımlı, Negatif plak kalsiyum alaşımlı) olacaktır.

- Akü kabı ve kapağı darbelere dayanıklı imal edimiş olacaktır. Akü terminalleri anti – korozif özellikte olacaktır.

- Tam kapalı sistemli aküler, akü içerisinde buharlaşan suyun tekrar güvenli bir şekilde aküye dönmesini sağlayarak su kaybı ve sızdırmayı önleyen kapak tasarımına sahip olacaktır. Ayrıca merkezi gaz tahliye sistemine ve alev tutuculara sahip olacaktır.

6- STANDARDA İLİŞKİN BELGELER:

- İsteklilerce teklif edilecek akülere ait, TS EN 50342-1 veya uluslararası karşılığı olan standarda ilişkin belgesini teklif ile birlikte verilecektir.

7–  ALIM KONUSU MALIN AMBALAJ ŞEKLİ VE ETİKETLENMESİ:

  - İdaremize teslim edilecek sözleşme konusu Akülerin tamamı üretici firmanın; orjinal ürünü, yeni, hiç  kullanılmamış, arızasız ve kusursuz, orjinal ambalajında olacaktır.

  - TS EN 50342-1 Standardına uygun olarak  üretilen akülerin muhafazasının üzerine aşağıdaki bilgiler Türkçe olarak okunaklı, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılacaktır.

- Üreticinin tescilli markası veya kısa adı

-	Şarj tarihi

- Bu standardın işaret veya numarası

- Üretim tarihi

- Yol verme kurşun asit deyimi

- Tipi

- Anma gerilimi, Volt olarak

- Anma kapasitesi, Ah olarak

8 GARANTİ ve EĞİTİM:

8.1- Akümülatörler imalat ve malzeme hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.