ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUHTELİF YERLERDE BULUNAN MERKEZİ SU YUMUŞATMA CİHAZLARININ BAKIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

- GENEL ŞARTLAR

- Bu teknik şartname ODTÜ  Muhtelif yerlerde  bulunan ve  tandem çalışan yumuşatma cihazlarının Katyonik Reçinelerin değiştirilmesi ve yumuşatma cihazlarının bakımının yapılmasını içermektedir

- Cihazların reçine takviyesi ve diğer arızaları giderildikten sonra ölçülecek su sertlik numuneleri 0-1 PPm sertlik verecektir.

- Suyun sertliğine göre ters yıkama işlemi için gerekecek süre hesaplaması m3 bazında ayarlanacaktır.

- Çıkan Reçinelerin bertarafı yetkili kuruluşlarca gerçekleştirilecek ve bertaraf belgeleri Isı Su İşletme müdürlüğüne teslim edilecektir.

- Bakım onarım esnasında çıkan arızalı parçalar idareye teslim edilecektir.

- Arıza veya bakım Isı Su İşl.Müd. teknik personeli nezaretinde gerçekleşecektir.

- Bakım esnasında veya arıza durumunda yüklenicinin cihaza müdahale esnasında yüklenicinin kusuru sonucu oluşabilecek hasar durumunda yüklenici tarafından ya arızası giderilecek ya da ücretsiz parça değişimi gerçekleştirilecektir.

- Yüklenici tarafından değiştirilecek olan parçalarda fabrika üretim hatası var ise ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

- Çalışmalar esnasında yüklenici firma elemanları tarafından sisteme veya çevreye verilecek olan her türlü zarar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Bakım esnasında ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, araç, gereç temini yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Yüklenici firma bakım onarım faaliyetleri esnasında gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Yüklenici firma bakım onarım esnasında meydana gelebilecek kazalar dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlardan sorumlu olacaktır.

- Bakım çalışmaları sonucunda söz konusu Yumuşatma cihazının bakımı ve onarımı yapıldıktan sonra sistem tam kapasiteli çalıştırılarak  Isı Su İşletme Müdürlüğü teknik personeli tarafından teslim alınacaktır.

- İmalatların tümü fen ve sanat kurallarına uygun olacak, hiç bir şekilde fonksiyonel ve estetik engel, boyut hatası, uyumsuzluk kabul edilmeyecektir.

- Yapılacak tüm imalatlarda kullanılan malzemeler 1. Sınıf malzeme olacak ve TSE standartlarına sahip olacaktır.

- Yapılan imalatlar, gerektirdiği her türlü nakliye, yüklenici genel giderleri işin kapsamı içindedir.

- İşlerin tamamlanmasından sonra yüklenici işyeri temizliğini yapacak, çalışır veya kullanılabilir durumda ve temiz olarak işverene teslim edecektir.

- Hurda malzeme çıkması durumunda hurda malzemeler üniversite atık toplama sahasına tutanak karşılığı teslim edilecektir.

Havuz Müdürlüğü Tandem Yumuşatma Cihazına Ait Teknik Şartname;

- Ekonomik ömrünü tamamlamış 250+250=500 lt Katyonik Reçine aslına uygun olarak değiştirilecektir.

- Yumuşatma cihazlarına ait difüzörler aslına uygun olarak yenileri ile değiştirilecek olup difüzörlerin yataklanması için Yeterli miktada Quartz kum konulacaktır.(Difüzörler PN16 olacaktır.)

- 2 Adet Valf’in ayarları yapılacaktır.

- Değiştirilicek difüzör garantisi en az 2 yıl olacaktır.

Yumuşatma cihazı

Kültür Kongre Merkezi Tandem Yumuşatma Cihazına Ait Teknik Şartname;

- Ekonomik ömrünü tamamlamış 150+150=300 lt Katyonik Reçine aslına uygun olarak değiştirilecektir.

- Difüzörlerin yataklanması için Yeterli miktada Quartz kum konulacaktır.

- 2 Adet Valf’in ayarları yapılacaktır.

- Ekonomik ömrünü tamamlayan  80kg aktif karbon aslına uygun olarak değiştirilecek olup yataklama için 25 kg Quartz kum konulacaktır.

Yumuşatma Cihazı                              Aktif karbon Cihazı

19.Yurt Binası Tandem Yumuşatma Cihazına Ait Teknik Şartname

- Ekonomik ömrünü tamamlamış 80+80=160 lt Katyonik Reçine aslına uygun olarak değiştirilecektir.

- Difüzörlerin yataklanması için yeterli miktada Quartz kum konulacaktır.

- Valf’in ayarları yapılacaktır.

- Fotoğrafta belirtilen kaçaların tamiratı yapılacak ve sızdırmazlık sağlanacaktır.

Yumuşatma Cihazı                                                  Kaçak tamiri yapılacak bölge

Yumuşatma Cihazı                                           Kaçak tamiri yapılacak bölge

Kafeterya Binası Tandem Yumuşatma Cihazına Ait Teknik Şartname

- Yumuşatma cihazları mevcut yerinden sökülecek ve idarenin belirlemiş olduğu yere yeniden montajı yapılacaktır.

- Yumuşatma cihazının  bağlantıları yüklenici tarafından eksiksiz olarak yapılacaktır.

- Taşıma sırasından oluşabilecek hertürlü sorunlardan yüklenici sorumludur.

- Ekonomik ömrünü tamamlamış 500+500=1000 lt Katyonik Reçine aslına uygun olarak değiştirilecektir.

- Difüzörlerin yataklanması için yeterli miktada Quartz kum konulacaktır.

- Valf’in ayarları yapılacaktır.

Yumuşatma Cihazı

8.Yurt Binası Tandem Yumuşatma Cihazına Ait Teknik Şartname

- Ekonomik ömrünü tamamlamış 300+300=600 lt Katyonik Reçine aslına uygun olarak değiştirilecektir.

- Difüzörlerin yataklanması için yeterli miktada Quartz kum konulacaktır.

- Valf’in ayarları yapılacaktır.

Malzeme Listesi

| Havuz Müdürlüğü | Birim | Miktar |
| --- | --- | --- |
| Katyonik Reçine | LT | 500 |
| Difüzör | Adet | 2 |
| Quartz kum | KG | 45 |

| Kültür Kongre Merkezi | Birim | Miktar |
| --- | --- | --- |
| Katyonik Reçine | LT | 300 |
| Aktif karbon | KG | 80 |
| Quartz kum | KG | 25 |

| 19.Yurt Binası | Birim | Miktar |
| --- | --- | --- |
| Katyonik Reçine | LT | 160 |
| Quartz kum | KG | 15 |

| Kafeterya Binası | Birim | Miktar |
| --- | --- | --- |
| Katyonik Reçine | LT | 1000 |
| Quartz kum | KG | 80 |

| 8.Yurt Binası | Birim | Miktar |
| --- | --- | --- |
| Katyonik Reçine | LT | 600 |
| Quartz kum | KG | 50 |