ODTÜ

EYMİR GÖLÜ BİSİKLETÇİLER BÖLGESİ TEL ÖRGÜ İŞİNE AİT

İNŞAAT BİRİM POZ VE TARİFLERİ

| SIRA NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİMİ |
| --- | --- | --- |
| İnş 01 | MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (SERBEST KAZI) | m3 |
| İnş 02 | BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) | m3 |
| İnş 03 | AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI | m2 |
| İnş 04 | 250 CM BOYUNDA EĞİK BAŞLI BETON DİREK | adet |
| İnş 05 | 200 CM BOYUNDA BETON PAYANDA DİREK | adet |
| İnş 06 | BETON ÇİT DİREĞİNİN YERLEŞTİRİLMESİ | adet |
| İnş 07 | GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI 50x50 mm Gözenekli ve 3 mm kalınlıkta Galvanizli Telden Kafes Örgü Yapılması (3 mm Gergi Teli dahil) | m2 |
| İnş 08 | PANEL KAFES TEL ÇİTLİ (150*50*5MM), KUTU PROFİLDEN KAPI YAPILMASI (Ø 4 MM ÇAPINDA MİN. 2 BÜKÜMLÜ SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTROSTATİK POLYESTER TOZ BOYALI PANEL TELLER İLE ÇİT YAPILMASI) | mt |
| İnş 09 | DİKENLİ TEL (GALVANİZ KAPLAMA 1,5 MM KAL.) | kg |

İNŞ. 01 - MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (SERBEST KAZI)

Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.

ÖLÇÜ:Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:1)Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. 2)Derinlik zammı ödenmez.

İNŞ. 02 - BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) (HATIL BETONU İÇİN)

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü,  min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.

ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

İNŞ. 03 - AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI (HATIL BETON KALIBI)

Seri halinde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton ve betonarme münferit yapım işleri için, iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış ahşaptan seri kalıp yapılması, sökülmesi, temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.

ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır

İNŞ.04 - 250 CM BOYUNDA PREFABRİK EĞİK BAŞLI BETON ÇİT DİREĞİ

2,50m yüksekliğinde eğik başlı betonarme çit direği buhar kürlü, ST III nervürlü demir donatılı, etriye demirleri punta makinelerinde puntalanarak imal edilmiş ve betonu (10x14/9x10/9x9,5 cm ebatlı ve 9 delikli) ebadında olacaktır. Aks aralıkları 3,00m olacak biçimde yeri hazırlanmış yeni betona gömülerek şakülünde dizilecektir. İşyerine nakliyesi, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montajı, her türlü malzeme ile müteahhit kârı ve genel giderler dahildir.

Not : Aks aralıkları 3,00 m olacak eksi ,artı 20 cm ye kadar tolerans kabul edilebilecektir.

İNŞ.05 - 200 CM BOYUNDA PREFABRİK BETON PAYANDA ÇİT  DİREĞİ

2,00 mt yükseklikte betonarme çit direği payandası buhar kürlü, ST III nervürlü demir donatılı, etriye demirleri punta makinelerinde puntalanarak imal edilmiş ve betonu (8x10/7x10 cm ebatlı) olacaktır. Köşe dönüşlerinde ve Aks aralıkları 30,00m olacak biçimde çit direğine eğik kısmından somunlu blonlarla ikiz biçimde, yaslamak suretiyle yeni betona gömülerek dizilecektir. İşyerine nakliyesi, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montajı, her türlü malzeme  ile müteahhit kârı ve genel giderler dahildir.

Not : Aks aralıkları 30,00 m olacak eksi ,artı 20 cm ye kadar tolerans kabul edilebilecektir.

İNŞ.06 - BETON ÇİT DİREĞİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, beton çit direğinin yerleştirilmesi. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine, ekip, ekipman, su, çimento, kum ve çakılın iş başında temini, beton çit direklerinin: depo yerinden taşıtlara yüklenmesi, İdarece belirlenen montaj yerinde boşaltılması ve yerlerinin tespiti, dikilecek alanın temizlenmesi, her cins zeminde gerektiğinde kompresör kullanılarak 50 x 50 x 50 cm boyutlarında çukur açılması, kazı işlerinden çıkan malzemenin uygun bir şekilde serilmesi, düzeltilmesi veya İdarenin göstereceği şekilde depolanması, projesinde istenilen sınıfta beton hazırlanması ve beton çit direklerinin itina ile açılan çukura yerleştirilmesi ve betonlanması, betonun; kür edilmesi, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, kalite kontrol ve teknik hizmetler ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik ,malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Beton çit direklerinin depo yerinden iş başına taşınması.

Ölçü: Montajı yapılan beton çit direklerinin sayılan adedidir.

İNŞ.07 - GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI
50x50 mm Gözenekli ve 3 mm kalınlıkta Galvanizli Telden Kafes Örgü Yapılması 
(3 mm Gergi Teli dahil)

Projesine göre" KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, galvanizli kafes telden çit yapılması ve yerine yerleştirilmesi. Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine, ekip, ekipman, 3 mm kalınlığında 5x5 cm göz açıklığına sahip, 1,80 m yüksekliğinde rulo halindeki galvanizli kafes tel ve 3 mm kalınlığındaki galvanizli gergi telinin iş başında temini, projesine uygun olarak kafes tipi tel çitin bağlama teli ile gerilerek 4 noktadan direklere bağlanması, gergi telinin şaşırtmalı olarak kafes telden geçirilerek gerdirilmesi, sağlanan gerginliğin bozulmaması için her direkte gerekli önlemlerin alınması, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Ölçü: Montajı yapılan kafes tel çitin metrekare cinsinden alanıdır.

2,50 m yüksekliğinde, 3mm kalınlıkta, 50x50 göz aralıklı, sıcak daldırma galvanizli çelik tel olacaktır. Dip kısmı yeni atılacak beton hatılına gömülecektir. Köşebent ve tesbit elemanları fiyata dahildir. İşyerine nakliyesi, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montajı, her türlü malzeme ile müteahhit kârı ve genel giderler dahildir.

İNŞ.08 - PANEL KAFES TEL ÇİTLİ (150*50*4MM), KUTU PROFİLDEN KAPI YAPILMASI (ELEKTROSTATİK BOYALI)

Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 3,00 m yükseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 3,00 m yükseklikte Ø 4 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 2 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhildir.

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

Kafes tel çit 150*50 göz aralığında ve 4mm kalınlığında, beton direklerle aynı boy ve hizada proje detaylarında verilen detaylarda kutu profilden yapılan en az 3 menteşeli 200/250 ebadında demir kapısı ile beraber aynı elektrostatik boyalı olarak yapılması ve yerine monte edilmesi için işyerine nakliyesi, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montajı, her türlü malzeme ile müteahhit kârı ve genel giderler dahildir.

İNŞ.09 - DİKENLİ TEL (GALVANİZ KAPLAMA 1,5mm KALINLIKTA)

Sıcak daldırma galvanizli, sarımlar halinde tel ve dikenleri 1,5mm kalınlıkta olacaktır. Nakliyesi temini ve montajı dahildir.